## Slide 1: IT-Университет. Аналитика IoT
2. Аналитика на Python
Преподаватели:
Викентьева Ольга Леонидовна
ovikenteva@hse.ru
Марквирер Владлена Дмитриевна
vdmarkvirer@hse.ru

## Slide 2: Постановка задачи
Имеется файл с данными по давлению (разного вида) на множестве скважин за первые 7 месяцев 2018 года «Данные для исследований.xlsx». Виды давлений:
  Рзаб(Рпр) – забойное давление на приёме
  Рзаб(Нд) – забойное динамическое давление
  Рзаб(иссл) – забойное давление, измеряемое исследовательским способом (методом)
  Рпр(ТМ) – забойное давление на приёме, измеряемое телеметрией
Также в файле имеются данные по режиму работы скважины, способу эксплуатации, название скважины, дата замера давлений и т.п.

## Slide 3: Постановка задачи
Основная задача - анализ влияния выбранного режима эксплуатации скважины (столбец «Режим») и способа эксплуатации скважины (столбец «Способ эксплуатации») на показатели давления.
* Посмотреть качество замеров на скважине разными ЗУ, если таковые случаи на предоставленном объёме данных будут встречаться.

## Slide 4: Подготовка данных
Особенностью анализа данных для интернет вещей является то, что этот анализ связан с анализом временных рядов.

## Slide 5: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле:

## Slide 6: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле:

## Slide 7: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле:

## Slide 8: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле:

## Slide 9: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле:

## Slide 10: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле.
Импортируем библиотеки и создаём вспомогательные переменные для хранения необходимых названий.

## Slide 11: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле.
Импортируем библиотеки и создаём вспомогательные переменные для хранения необходимых названий.
Считываем данные из файла.

## Slide 12: Подготовка данных

## Slide 13: Подготовка данных
Смотрим, на то, как данные представлены в файле.
Импортируем библиотеки и создаём вспомогательные переменные для хранения необходимых названий.
Считываем данные из файла.
Выбираем те столбцы, которые необходимы по задаче.

## Slide 14: Подготовка данных

## Slide 15: Подготовка данных

## Slide 16: Очистка данных
Приведение данных к общему виду.

## Slide 17: Очистка данных
Приведение данных к общему виду.
Устранение дубликатов.
В зависимости от анализируемых данных этот пункт может выполняться или пропускаться. В нашем случае, дубликаты – это естественное состояние предметной области, поэтому данный шаг пропускаем.

## Slide 18: Очистка данных
Приведение данных к общему виду.
Устранение дубликатов.
Заполнение пропусков.
На этапе подготовки данных заполнение пропусков нам не пригодится, но далее, после блока анализа, связанного с пропусками данных можно выполнить сглаживание по отдельной скважине, чтобы выявить закономерности и паттерны. Вернёмся к этому позже.

## Slide 19: Очистка данных
Приведение данных к общему виду.
Устранение дубликатов.
Заполнение пропусков.
Выявление выбросов, аномалий, шумов.
К данному пункту вернёмся на этапе визуализации 

## Slide 20: Трансформация данных
Для анализа данных, построения регрессионных моделей необходимо привести данные к таким, чтобы можно было проводить вычисления, т.е. к числовым.
В нашей выборке независимые переменные «Режим» и «Способ эксплуатации» имеют текстовые значения:

## Slide 21: Трансформация данных
  Из-за того, что независимые переменные имеют текстовые значения, то их нужно «закодировать».
  В python это можно сделать следующим образом, помощью операции loc:

## Slide 22: Трансформация данных
  Однако, подобный подход не подходит, т.к. велика вероятность, что будут упущены некоторые уникальные значения в соответствующих столбцах, что приводит к ошибкам, например, в момент построения логистической модели (в будущем) получим исключение:

## Slide 23: Трансформация данных
  Чтобы вероятность ошибки была сведена к минимуму, можно добавить несколько дополнительных замен по значениям, но это не исключит вероятного появления новых значений «Способов эксплуатации» в будущих выгрузках данных по новым скважинам. Поэтому лучше использовать более универсальный подход в написании кода:

## Slide 24: Трансформация данных

## Slide 25: Трансформация данных

## Slide 26: Трансформация данных

## Slide 27: Трансформация данных
В результате в наборе данных все замены будут выполнены, и получаем следующий словарь выполненных замен:

## Slide 28: Трансформация данных
Один из этапов трансформации (преобразование типов данных) мы выполнили ещё в самом начале работы с файлом, когда только загружали данные из файла: мы определяли значения в столбце «Дата замера», как дату.
Очень часто в подобной выгрузке данных, дата храниться как строка, поэтому важно заранее указать, что столбец дата – имеет тип «Дата», а не что-то другое.

## Slide 29: Визуализация данных
Чтобы визуализировать данные по нашим скважинам, необходимо воспользоваться библиотекой matplotlib (мы подключали необходимые модули в самом начале).
Теперь напишем функцию для построения графиков по имеющимся данным для каждой скважины.

## Slide 30: Визуализация данных

## Slide 31: Визуализация данных

## Slide 33: Выгрузка данных в файл .csv

## Slide 34: Фильтрация данных

## Slide 35: Фильтрация данных
Фильтрация – это отбор данных по заданным условиям.
Далее по скважинам с имеющимися измерениями необходимо провести анализ исходя из количества пустых измерений.

## Slide 36: Распознавание паттернов
упорядочить скважины по количеству пропусков измерений давлений
выбираем скважину, где больше всего измерений
из всех скважин выделить те, кол-во пропусков в которых меньше среднего значения пропусков по всем скважинам
найти скважины, которые формируют основную выборку
наиболее часто встречающиеся давления - гистограмма (отдельно по каждому виду давлений)
нормировать давления от 0 до 1 (от физических значений перейдём к форме)
паттерны - какие давления встречаются чаще всего, выявить периоды времени, когда были выявлены частовстречаемые давления
ищем соответствия режима и способа эксплуатации по предыдущему шагу
посчитать разные комбинации способов и режимов по частовстречаемым давлениям
посчитать количество типовых ситуаций: способ-режим-давление

## Slide 37: Распознавание паттернов

## Slide 38: Распознавание паттернов

## Slide 39: Распознавание паттернов

## Slide 40: Распознавание паттернов

## Slide 41: Распознавание паттернов

## Slide 42: Регрессионные модели
Простая линейная регрессия (LinearRegression)

## Slide 43: Регрессионные модели
Простая линейная регрессия (statmodels.api)
Notes: Оценка параметров линейной регрессионной модели методом 1МНК (OLS)

## Slide 44: Корреляционный анализ

## Slide 45: Регрессионные модели
Панельные данные (PooledOLS)

## Slide 46: Регрессионные модели
Панельные данные (PooledOLS)

## Slide 47: Спасибо за внимание!